Информация для СМИ

Пожарная безопасность  пенополистирола

Техническая справка

Применение  пенополистиролов   в строительстве объективно ограничено их горючестью. Плиты относятся к группе сгораемых материалов. На  основании сертификатов пожарной  безопасности плиты  пеноплистирольные, (выпускаемые  по ГОСТ 15588-86), имеют группу горючести – Г-1 по ГОСТ 30244, группу воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402, группу дымообразующей  способности – Д3 по ГОСТ 12.1.044.  Не следует забывать, что на основании ГОСТ 15588-86 он применяется «в качестве среднего слоя строительной  ограждающей  конструкций и промышленного оборудования при отсутствии контакта плит с внутренними помещениями», а, следовательно, пожарная  безопасность конструкции в целом,  обеспечивается  применением конструктивной  защиты, т.е. применением листов  ГВЛ, керамического кирпича, штукатурных  составов и т.п.

Cогласно пунктам  2.16.1 и 2.16.2  ГОСТа 30244,  показатель токсичности продуктов горения -  это отношение количества материала к единице объема замкнутого пространства, в котором образуются при горении материала газообразные продукты. Соотношение этих показателей жестко нормируется и контролируется, начиная от проектной документации и заканчивая сдачей госкомиссии. Значение показателя токсичности продуктов горения следует применять для сравнительной оценки полимерных материалов, а также включать в технические условия и стандарты на отделочные и теплоизоляционные материалы.

Ведущие отраслевые институты (ОАО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ», г. Москва)  разрабатывают  Альбомы  типовых технических решений   по применению  пенополистирола в строительстве, альбом типовых технических решений применения  пенопласта (ФТТ – ПЛАСТИК, г. Ижевск). Разработаны  и утверждены  в установленном порядке  материалы для  проектирования и рабочие  чертежи узлов  применения  пенополистирола  ОАО «Полимер-Пак СПб».

При определении области применения  плит пенополистирольных  учитываются результаты  испытаний  фрагментов стен с полимерными   утеплителями, письма ГУ ГПС МВД России и  Минстроя  России «Об утеплении  наружных  стен зданий», а так же справочные данные  «Пособия по проектированию  пределов огнестойкости, пределов распространения  огня по конструкциям и групп возгораемости материалов ЦНИИСК им. Кучеренко.

ПСБс согласно серификата относится к слабогорючим (группа Г1) материалам.  В СНиПах 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», II-26-76 «Кровли.Нормы проектирования», регламентирующих требования к конструкциям плоских кровель, нет запрета на применение горючих утеплителей.

Более того, СНиПом II-26-76 «Кровли.Нормы проектирования» (прил. 2) уже определен состав кровельного покрытия для железобетонных перекрытий – П4, где в качестве теплоизоляционного слоя  могут использоваться в том числе и пенополистирольные плиты). Это подтверждает, что теплоизоляция не обязательно должна быть негорючей. Кроме того, в этом СНиПе вообще отсутствует конструкция кровли с минераловатными плитами по ж/б плите.

По вопросу применения ПСБс в плоских кровлях консультации дают также в институтах, участвовавших в составлении СНиПов по кровлям и пожарной безопасности – ЦНИИПромзданий (ответственный исполнитель к.т.н. Т.Е.Стороженко) и ЦНИИСК им. Кучеренко (ответственный исполнитель, руководитель темы к.т.н. В.Н.Зигерн-Корн). Получен положительный ответ: в составе кровельных покрытий Объектов, предложенных выше, пенополистирольные плиты ПСБс применять можно, а определяющим в выборе кровельной конструкции для категорий жилых зданий ф1.3 степени огнестойкости II и I класса конструктивной пожарной опасности С0 является наличие под кровлей железобетонной плиты перекрытия толщ. 160мм. Сверху трудносгораемый утеплитель защищен цементно-песчаной стяжкой, которая является основанием кровельного рулонного ковра. Это допускается согласно письма ГУПО МВД России № 20/22/1343 от 24 июня 1997 г. и Управления технормирования Госстроя России № 13-443 от 24 июня 1997 г.

ЦНИИПромзданий разработал и сертифицировал проектную документацию по применению пенополистирольных плит в строительстве (Сертификат соответствия № РОСС RU.CP46.C00017), в том числе - для кровельных конструкций. В нашей практике есть много примеров по использованию пенополистирола в кровельных покрытиях. Среди них - объекты жилищного строительства в Москве и МО, спроектированные разными проектными организациями, частными и государственными. И в утеплении кровель соседних Звенигородских объектов также используется пенополистирол.

Контакт для СМИ

Юлия Гамзина

Пресс-атташе Ассоциации производителей и поставщиков пенополистирола

Моб.  (921) 918 3615

Email info@penoplast.ru

СПРАВКА

Ассоциации производителей и поставщиков пенополистирола  является некоммерческой организацией и объединяет ведущих российских и зарубежных  производителей и поставщиков пенопласта на территории РФ.

Задачи Ассоциации:

- проведение мероприятий по обеспечению качества изделий из пенополистирола в соответствии с общепризнанными стандартами качества;

- поощрение честного предпринимательства в области производства продукции из пенополистирола, предупреждение возникновения недобросовестной конкуренции на рынке пенополистирольной продукции;

- регулирование идентификации изделий из пенополистирола, соответствующих требованиям, предъявляемым к качеству, путем нанесения логотипа Ассоциации

Целями Ассоциации являются координация предпринимательской деятельности ее членов, представление и защита общих имущественных интересов, формирование положительного имиджа пенополистирола, содействие в продвижении теплоизоляционных материалов и формовочных изделий из пенополистирола на Российском рынке.