Информация для СМИ

Список наиболее распространённых и ложных заявлений относительно пенополистирола и его роли в пожаре и гибели людей  в ночь на 05.12.2009 в клубе «Хромая лошадь».

«Помещение клуба было отделано пенопластом в целях звукоизоляции. Потолок был оформлен сплетенными прутьями и синтетическими материалами".

По статусу на 24.12.2009г. Следственный комитет не опубликовал официальных данных о наличии пенополистирола в конструкциях звукоизоляции. В подшивных потолках пенополистирол не используется в качестве звукоизоляции. Официальные производители и переработчики пенополистирола рекомендуют использование данного материала исключительно с использованием специальных конструкций противопожарной безопасности. Более точные данные следует искать в СНИПах и другой разрешительной документации по проектированию здания и его допуска к эксплуатации.

"На пенопласт была наклеена мешковина, такой слой очень сильно горит, 
плюс отделка пластиковая. Зал мгновенно заполнился едким дымом: звукоизоляцию в клубе обеспечивали листья пенопласта - весьма горючего материала, выделяющего вместе с пламенем ядовитые газы».

Самовоспламенение пенополистирола до сих пор не наблюдалось и в силу химической структуры полимера  не представляется возможным. Как и любой другой органический материал, например, дерево, пенополистирол подвержен возгоранию, однако свойства пенополистирола, в том числе поведение материала при пожаре, напрямую зависят от качества материала. В данном случае мог использоваться пенополистирол низкого качества без антипожарных добавок, не соответствующий требованиям пожаробезопасности и СанЭпидНадзора. Если пенополистирол профессионально защитили, то он ведет себя таким образом:  сначала он плавится, потом дестругирует (без огня переходит в газообразное состояние). Задача конструкторов - предотвратить попадание газа внутрь помещения. При проведении проверки пожарной безопасности в кафе «Хромая лошадь» сотрудник Госпожарнадзора должен был запросить акт приемки скрытых работ, который содержит информацию об использованных тепло- и звукоизоляции материалах надлежащего качества.

Огнезащитный пенополистирол: Если материал подвергается воздействию высокой температуры, огнестойкий пенополистирол сжимается в сторону от источника тепла. Вероятность воспламенения материала значительно снижена, а грат, образующийся при сварке/искре или от сигареты, как правило, не могут его поджечь.

«Сам потолок был пропитан огнезащитными веществами и от пожара практически не пострадал».

Стоит указать на то, что применение фейерверка в закрытом помещении особенно опасно, в независимости от того, какими материалами отделано помещение. Кроме того очевидно, что в помещении не было достаточно запасных выходов (точнее они были закрыты). Таким образом, причиной фатальных последствий стало халатное отношение к элементарным мерам безопасности.

По горючести строительные материалы подразделяются на: горючие (Г) и негорючие (НГ). Горючие строительные материалы подразделяются на четыре группы: Г1 (слабогорючие); Г2 (умеренногорючие); Г3 (нормальногорючие); Г4 (сильногорючие). Горючесть устанавливают по ГОСТ 30244.

| Группа горючести материалов | Параметры горючести |
| --- | --- |
|  | Температура дымовых газов Т, оС | Степень повреждения по длине SL, % | Степень повреждения по длине Sm, % | Продолжитель-ность самостоя-тельного горения tc.г, с |
| Г1 | ( 135 | ( 65 | ( 20 | 0 |
| Г2 | ( 235 | ( 85 | ( 50 | ( 30 |
| Г3 | ( 450 | ( 85 | ( 50 | ( 300 |
| Г4 | ( 450 | ( 85 | ( 50 | ( 300 |
| Примечание – Для материалов групп горючести Г1- Г3 не допускается образование горящих капель расплава при испытании |

Благодаря усилиям производителей пенополистирола были достигнуты показатели горючести Г2, Г1.

«По мнению химиков, при строительстве и выборе отделочных материалов, 
особенно для мест общественного пользования, желательно отдавать предпочтение натуральным: дереву, бетону, кирпичам, металлу»

Неудовлетворительному качеству в большей степени способствует низкий уровень проектной документации без привязки к конкретному объекту, проработки крепления, защиты узлов и т.д. При этом нередко применяются не сертифицированные материалы системы наружного утепления и производится самовольная замена ее компонентов. Появлению дефектов способствует низкое качество монтажных работ, не обеспечивающих ровность стен, привлечение к работам организаций, не имеющих специальной подготовки и лицензии на производство работ по устройству наружной теплоизоляции, отсутствие технического надзора со стороны соответствующих служб.

«При горении пенополистирол образует высокотоксичные вещества, такие как синильная кислота, фосгены. Достаточно одного-двух вздохов, чтобы человек погиб».

На основании химического состава пенополистирол не может выделять ни фосгены, ни синильную кислоту. Следует отметить, что синильная кислота и окислы азота образуются при горении органических соединений, содержащих азот, в том числе шерсти, кожи, синтетических тканей. Кроме того, все материалы органического происхождения при горении выделяют угарный газ. Пенополистирол выделяет меньше токсичных продуктов горения, чем природные материалы, такие как шерсть, дерево или пробка. В случае пожара пенополистирол не выделяет диоксинов.

При горении такого масштаба газы, выделяющиеся при пожаре, смертельны, независимо от того, что именно горит (даже если это дерево, минеральная вата или другой материал). Приведенная информация позволяет предположить, что использование пенополистирола в кафе «Хромая лошадь» производилось с нарушением технологии применения, т.к. при соблюдении норм эксплуатации пенополистирол может быть  использован внутри помещения без угрозы для жизни людей.

Токсичность газообразных продуктов горения

| Продукты горения, по сравнению с другими материалами, использующимися в строительстве |
| --- |
| Продукты | Компонент продуктов горения | Концентрация в ppm при температуре испытания |
|  |  | 300 °C | 400 °C | 500 °C | 600 °C |
| Огнестойкий полистирол | CO | 10 | 50 | 400 | 1000 |
|  | Моностирол | 50 | 100 | 500 | 50 |
|  | углеводородные соединения | Незначительное количество | 20 | 20 | 10 |
|  | HBr | 10 | 15 | 13 | 11 |
| Древесина хвойных пород | CO | 400 | 6000 | 12000 | 15000 |
|  | углеводородные соединения |  |  |  | 300 |
| Древесноволокнистая термоизоляционная плита | CO | 14000 | 24000 | 59000 | 69000 |
|  | углеводородные соединения | Незначительное количество | 300 | 300 | 1000 |
| Пробка | CO | 1000 | 3000 | 15000 | 29000 |
|  | углеводородные соединения | Незначительное количество | 200 | 1000 | 1000 |

Пенополистирол выделяет меньше токсичных продуктов горения, чем природные материалы

НОРМАТИВНАЯ БАЗА ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

В настоящее время в России действует два СНиП:

- СНиП 02-01-85*  - нормы СССР;

- СНиП 21-01-97*  - Российские нормы.

Различие между двумя этими документамми принципиальные но имеют они одинаковую силу, т.е. можно использовать тот или иной СНиП, но нельзя их перекрещивать. Для исправления ситуации было выпущено письмо Госстроя и ГУПС, где прописано как и когда можно использовать в фасадах горючие материалы. Эти рекомендации адаптированы под старый СНиП.

Основные требования, предъявляемые к пеноплистиролу, применяемому в качестве утеплителя в системе наружного утепления, в настоящее время достаточно полно сформулированы нормирующими организациями. Это:

Плотности                                                                                15-20 кг/м3;

Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее       0,10 МПа;

Предел прочности при изгибе, не менее                               0,16 МПа;

Время самостоятельного горения,  не более                         0-1 сек.

Пенополистирол, как правило, используется под другим материалом и не участвует в возникновении или распространении пожара. Огнестойкий пенополистирол дополнительно повышает безопасность при эксплуатации в период строительства.

ПЕНОПОЛИСТИРОЛ

Ассоциация производителей и переработчиков пенополистирола заявляет, что пенополистирол является безопасным и эффективным материалом, который может быть использован в качестве теплоизоляционного материала без угрозы для жизни людей при условии соблюдения технических требований к его применению.

По своим физико-химическим свойствам пенополистирол (не сырье, а готовое изделие) относится к числу горючих материалов.  В силу специфики своего химического строения и большому содержанию воздуха (97-98%), пенополистирол подвержен горению. Теоретический расход воздуха для сгорания пенополистирола составляет 250 м3/м3. В одном м3 пенополистирола содержится максимум 960 л воздуха, что недостаточно для поддержания горения. Поэтому в замкнутом пространстве (например, в виде изоляции на стенах) материал сам по себе не горит

Скорость сгорания в среднем составляет 2,19 кг/мин*м2. Скорость распространения пламени 36,7 см/мин. Теплотворная способность по Малеру и Крокеру равна 11000 ккал/кг. Вследствие скорости горения, это количество тепла высвобождается при пиковой температуре 1500 градусовС в относительно малое время.

Воспламенение может произойти от открытого пламени спичек, паяльной лампы, от искр автогенной сварки. Не воспламеняется пенополистирол от прокаленного железного провода, горящей сигареты и от искр, возникающих при точке стали. При использовании пенополистирола с соблюдением правил пожарной безопасности со стороны самого материала опасности не ожидается.

При горении пенополистирол переходит в жидкое состояние (1 м3 пены без учета окалины образует 23 литра жидкого вещества). Пенополистирол сгорает без образования твердого остатка с выделением на 1 м3 материала при плотности 25 кг/м3 около 267м3 дыма с содержанием продуктов сгорания (СО).

При горении пенополистирол переходит в жидкое состояние и деполимеризуется, далее продолжают гореть продукты деполимеризации.

В строительстве пенополистирол соответствует всем требованиям, выполнение которых позволяет гарантировать  получение качественной и долговечной теплоизоляции:

- прочность, надежность строительного основания;

- прочность и стабильность систем теплоизоляции;

- противопожарную защиту;

- тепловую защиту;

- теплоустойчивость;

- построение систем с учетом диффузии водяного пара, влагопереноса и конденсации;

- долговечность;

- антикоррозионную защиту;

- ремонтопригодность;

- реализацию новых архитектурных и цветовых решений.

Различными экспертными группами Ассоциации производится сбор и оценка ноу-хау в области противопожарной защиты, тепло- и звукоизоляции, а также по вопросам свойств продукта, окружающей среды и т.д. и передается через систему строительно-технического сервиса по продукции союзам и фирмам-клиентам. Благодаря такому взаимовыгодному обмену информацией производится своевременная выработка возможных решений проблем в настоящем и будущем.

Контакт для СМИ

Юлия Гамзина

Пресс-атташе Ассоциации производителей и поставщиков пенополистирола

Моб.  (921) 918 3615

Email info@penoplast.ru

СПРАВКА

Ассоциации производителей и поставщиков пенополистирола  является некоммерческой организацией и объединяет ведущих российских и зарубежных  производителей и поставщиков пенопласта на территории РФ.

Задачи Ассоциации:

- проведение мероприятий по обеспечению качества изделий из пенополистирола в соответствии с общепризнанными стандартами качества;

- поощрение честного предпринимательства в области производства продукции из пенополистирола, предупреждение возникновения недобросовестной конкуренции на рынке пенополистирольной продукции;

- регулирование идентификации изделий из пенополистирола, соответствующих требованиям, предъявляемым к качеству, путем нанесения логотипа Ассоциации

Целями Ассоциации являются координация предпринимательской деятельности ее членов, представление и защита общих имущественных интересов, формирование положительного имиджа пенополистирола;, содействие в продвижении теплоизоляционных материалов и формовочных изделий из пенополистирола на Российском рынке.